|  | 想定される形態 | 具 体 例 |
| --- | --- | --- |
| 貯 蔵 | 運搬容器等による燃料等の貯蔵 | 運搬容器（ドラム缶、金属製携行缶、灯油用携行缶等）、タンクコンテナ、仮設タンク等（以下「運搬容器等」という。）による燃料の貯蔵 |
|  | 移動タンク貯蔵所等による燃料等の貯蔵 | 移動タンク貯蔵所、ミニローリー（以下「移動タンク貯蔵所等」という。）における常置場所以外の場所による燃料の貯蔵 |
| 取 扱 い | 運搬容器等から運搬容器への燃料等の小分け | 運搬容器等からドラム缶、金属製携行缶等への燃料の注油（詰替え又は小分け） |
|  | 運搬容器等から車両等への燃料の給油 | 運搬容器等から車両、重機、船舶、航空機等への燃料の給油 |
|  | 運搬容器等からタンクへの燃料等の注油 | １ ドラム缶から地下貯蔵タンク等への燃料の注油 ２ ドラム缶からサービスタンク、内臓タンク等への発電機用燃料の注油 ３ 係留中のパージ船から移動タンク貯蔵所への燃料の注油（荷積み） |
|  | 移動タンク貯蔵所等に係るガソリン以外の燃料の給油・注油 | １ 移動タンク貯蔵所等から車両、重機、船舶、航空機等へのガソリン以外の燃料等の給油 ２ 移動タンク貯蔵所等からドラム缶、パージ船等へのガソリン以外の燃料の注油（詰替え又は小分け） ３ 運搬容器等、仮設充てん設備、パージ船等から移動貯蔵タンクへの燃料の注油（荷積み） ４ 取扱いの基準以外の方法による移動タンク貯蔵所等からタンクへの燃料等の注油（荷卸し） |
|  | 危険物を収納する設備等からの危険物の抜き取り | １ 変圧器等から可搬式ポンプにより仮設タンクへの絶縁油の注入（抜き取り） ２ 脱気装置等による絶縁油の取扱い ３ 仮設タンク等から可搬式ポンプにより変圧器への絶縁油の注油 |
|  | 地下貯蔵タンクからの燃料等の抜き取り | 被災した地下貯蔵タンクから移動貯蔵タンク、ドラム缶への燃料の注油（抜き取り） |
|  | 屋外貯蔵タンクから屋外貯蔵タンクへの燃料等の移送 | １ 被災した屋外貯蔵タンクから屋外貯蔵タンクへの燃料の移送 ２ 配管、継手、ポンプ設備、弁等の破損等に伴う配管のバイパス化や同等品との交換等 ３ 屋外貯蔵タンクの受払い、配管内危険物の充てん、移送取扱所内危険物の循環等 |
|  | 屋外貯蔵タンクからの燃料等の抜き取り | 被災した屋外貯蔵タンク、サービスタンク等から移動貯蔵タンク、ドラム缶への燃料の注油（抜き取り） |

震災時等に想定される危険物の仮貯蔵・仮取扱いの形態及び具体例